Erweiterung der Motorschutzleistungsschalter-Baureihe

Der neue Motorschutzleistungsschalter MPW80 eignet sich besonders für Anwendungen, wo ein hohes Kurzschlussausschaltvermögen und eine kompakte Bauweise gefragt sind.

WEG, ein weltweit führender Hersteller in der Antriebstechnik, hat seine modular konzipierte Motorschutzleistungsschalter-Baureihe um eine Baugröße erweitert. Der neue MPW80 ist für Bemessungsbetriebsströme von 32 bis 80 A ausgelegt und kann Kurzschlussströme bis 65 kA/415 V ausschalten. Entsprechend der Konzeption der Baureihe schützt er Motoren sowohl bei Überlast als auch bei Kurzschluss und bietet Phasenausfallempfindlichkeit nach IEC 60947-4-1. Mit dem entsprechenden Zubehör schützt er zudem bei Spannungseinbruch und -ausfall. Dank einheitlichem Zubehör innerhalb der Baureihe (Modelle MPW18, 40 und 80) reduziert sich die Anzahl zu bevorratender Bauteile mit positiven Auswirkungen auf Lagerhaltung, Typenauswahl und Projektierung. Die Motorschutzleistungsschalter der MPW-Reihe zeichnen sich durch hohe Kompaktheit, Robustheit und Zuverlässigkeit aus, sodass Anwender von maximaler Betriebssicherheit selbst unter anspruchsvollsten Bedingungen sowie platzsparendem Einbau profitieren.

Aufgrund der Kompatibilität der Motorschutzleistungsschalter MPW mit den Schützen der CWB-Reihe lassen sich mithilfe von Montageadaptern sehr einfach kompakte und leistungsfähige Motorstarterkombinationen aufbauen. Neben umfangreichem Zubehör verfügt der MPW80 direkt am Gerät über eindeutige Stellungsanzeigen Ein-, Aus- und Ausgelöst. Mit dem entsprechenden Zubehör können Anwender auch differenzierte Ausgelöst-Meldungen komfortabel in der Ferne empfangen. Darüber hinaus zeichnet sich der Motorschutzleistungsschalter durch eine Temperaturkompensation von -20 °C bis +60 °C aus, die über den gesamten Bereich eine konstant hohe Auslösegenauigkeit ohne Einschränkungen gewährleistet.

Der Motorschutzleistungsschalter MPW80 wird entsprechend der Norm IEC/EN 60947 (DIN VDE 0660) und nach dem neuesten Stand der Technik gefertigt und geprüft. Das Gerät ist auch mit den Zulassungen UL/CSA erhältlich, sodass bei dessen Einsatz im nordamerikanischen Markt vor Ort keine zusätzliche Überprüfung des Kurzschlussniveaus notwendig ist. Mit der Variante MPW80i lassen sich selbst nicht-motorische Verbraucher – ohmsche Verbraucher oder wenn in der Funktion als Kurzschlussschutz in Starterkombinationen eingesetzt – schützen, bei denen die Vorteile elektronischer Motorschutzeinrichtungen ebenfalls zum Tragen kommen.

Bereits in der Entwicklungsphase des MPW80 hat WEG dafür gesorgt, dass sich mit dem Motorschutzleistungsschalter auch IE3-Motoren ohne Beeinträchtigungen schalten und schützen lassen. Im Sinne der Anwenderfreundlichkeit wird dies ähnlich wie bei den übrigen Motorschutz- und Motorschaltkomponenten des Herstellers auf den  Verpackungen mit dem  „IE3-konform“- Logo kenntlich gemacht.

Bildunterschrift:

WEG000599_Bild 1: Neuer Motorschutzleistungsschalter MPW80 für Bemessungsdauerströme von 32 bis 80 A

WEG000599_Bild 2: Mit der gesamten Baureihe MPW lassen sich Motoren mit Betriebsdauerströmen von 12 bis 100 A betreiben und schützen – hier zu sehen die Modelle MPW12, 18, 40 und 80

Folgen Sie WEG auf

## Informationen zu WEG

WEG ist einer der weltweit führenden Hersteller von elektrischen Komponenten und Systemen. Das Geschäft unterteilt sich in die fünf Bereiche Motoren, Energieerzeugung, Energieübertragung und

-verteilung, Automation und Lacke. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 30.000 Mitarbeiter weltweit, davon etwa 360 in Deutschland, und erzielte 2014 über eine große Bandbreite von Produkten einen Umsatz von 7,8 Milliarden R$. Hierzu zählen u.a. die neueste Generation von Nieder-/Mittel- und Hochspannungsmotoren, Transformatoren, Generatoren, Getriebemotoren, Niederspannungsschaltgeräte, Frequenzumrichter, Softstarter, ATEX-konforme explosionsgeschützte Motoren, Brandgasmotoren und schlüsselfertige Komplettsysteme.

Die Lösungen des Unternehmens im Bereich der Energieerzeugung, -übertragung und -verteilung gewährleisten in unterschiedlichen Branchen, z.B. in der Öl- und Gasindustrie, der Wasserwirtschaft, der Energieverteilung und der chemischen und petrochemischen Industrie, einen effizienteren Betrieb der Anlagen. Auf diese Weise tragen sie zu einer Senkung des Energieverbrauchs und der CO₂-Emissionen sowie zu einer Verbesserung der Umweltverträglichkeit bei. Darüber hinaus liefert WEG umfassende Lösungen für Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien, z.B. komplette Windkraftanlagen.

Redaktioneller Kontakt / Belegexemplare bitte an:

Mark Herten, Technical Publicity

Postfach 12 55, 21232 Buchholz
Tel: +49 (0)4181 968 0982 Mob: +49 (0)1520 748 3901
E-Mail: mherten@technical-group.com

Kontakt zum Unternehmen in Deutschland:

WEG GERMANY GmbH

Industriegebiet Türnich 3, Geigerstraße 7, D-50169 Kerpen-Türnich

Tel: +49 (0)2237/9291-0 Fax: +49 (0)2237/9291-200

Jürgen Ponweiser, E-Mail: ponweiser@wattdrive.com

Kontakt zum Unternehmen in Österreich:

Watt Drive Antriebstechnik GmbH

Wöllersdorfer Str. 68, A-2753 Markt Piesting

Tel: +43 (0)2633 404-0, Fax: +43 (0)2633 404-220

Jürgen Ponweiser, E-Mail: ponweiser@wattdrive.com

Web: www.weg.net, www.wattdrive.com