Frequenzumrichter der Serie CFW701 in Schutzart IP55

WEG, ein weltweit führender Anbieter in der Antriebstechnik, hat Gehäuse in Schutzart IP55 für die Baureihe CFW701 entwickelt. Die Baugrößen B bis E dieser Baureihe bietet das Unternehmen nun in Gehäusen an, die spannungsführende Bauteile effektiv vor Strahlwasser, Staub und Korrosion schützen. Dabei sind die Gehäuse der beiden kleineren Baugrößen jeweils in Plastik und die der beiden größeren in Metall ausgeführt. Die Frequenzumrichter in Schutzart IP55 eignen sich besonders für prozesstechnische Anwendungen mit hohen Hygieneanforderungen wie in der Lebensmittelindustrie oder in besonders rauen Umgebungsbedingungen wie in der chemischen und petrochemischen Industrie.

„Durch unsere hauseigene Entwicklung sind wir in der Lage, unsere Automatisierungskomponenten flexibel an die Bedürfnisse des Marktes anzupassen. Mit den CFW701-Geräten in Schutzart IP55 reagieren wir auf die wachsende Nachfrage nach robusten Frequenzumrichtern in der Prozessindustrie“, erklärt Johannes Schwenger, Leiter Produktmanagement Antriebssysteme Niederspannung und Mittelspannung Europa bei WEG. „Gerade bei Anwendungen in der Prozessindustrie kommt es häufig darauf an, dass sich Frequenzumrichter gründlich reinigen lassen, ohne Schaden zu nehmen, und darüber hinaus äußerst widerstandsfähig gegenüber äußeren Einflüssen sind.“

Die Gehäuse in Schutzart IP55 verfügen außerdem über ein verbessertes Kühlsystem, das auch unter Volllast einen zuverlässigen Betrieb der Frequenzumrichter sicherstellt. Sie eignen sich für die direkte Wandmontage und schützen die Geräte zusätzlich gegen Infrarotstrahlung, sodass die entsprechenden Umrichter selbst in rauesten Umgebungsbedingungen zum Einsatz kommen können. Zudem sind EMV-Filter und Bedienfelder mit USB-Schnittstelle in die Gehäuse integriert.

Ansonsten verfügen die Frequenzumrichter in Schutzart IP55 über dieselbe Funktionalität wie die Standardgeräte der Serie CFW701. Das heißt, dass auch die entsprechenden Erweiterungsbaugruppen für Ein- und Ausgänge, Kommunikationsprotokolle und Temperaturüberwachung gleichermaßen verwendet werden können. Auch ein Trennschalter lässt sich optional einbauen.

Die Gehäuse in Schutzart IP55 stehen für die Baureihe CFW701, speziell entwickelt für den Bereich Heizung, Lüftung und Klima, für die Baugrößen B bis E zur Verfügung. Dabei decken diese einen Spannungsbereich von 220 bis 480 V sowie einen Leistungsbereich von 5,5 bis 110 kW ab.

Bildunterschrift:

WEG000596_Bild 1: Die Baugrößen B bis E der HLK-Frequenzumrichter CFW701 sind in Gehäusen in Schutzart IP55 erhältlich

Folgen Sie WEG auf

## Informationen zu WEG

WEG ist einer der weltweit führenden Hersteller von elektrischen Komponenten und Systemen. Das Geschäft unterteilt sich in die fünf Bereiche Motoren, Energieerzeugung, Energieübertragung und

-verteilung, Automation und Lacke. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 30.000 Mitarbeiter weltweit, davon etwa 360 in Deutschland, und erzielte 2014 über eine große Bandbreite von Produkten einen Umsatz von 7,8 Milliarden R$. Hierzu zählen u.a. die neueste Generation von Nieder-/Mittel- und Hochspannungsmotoren, Transformatoren, Generatoren, Getriebemotoren, Niederspannungsschaltgeräte, Frequenzumrichter, Softstarter, ATEX-konforme explosionsgeschützte Motoren, Brandgasmotoren und schlüsselfertige Komplettsysteme.

Die Lösungen des Unternehmens im Bereich der Energieerzeugung, -übertragung und -verteilung gewährleisten in unterschiedlichen Branchen, z.B. in der Öl- und Gasindustrie, der Wasserwirtschaft, der Energieverteilung und der chemischen und petrochemischen Industrie, einen effizienteren Betrieb der Anlagen. Auf diese Weise tragen sie zu einer Senkung des Energieverbrauchs und der CO₂-Emissionen sowie zu einer Verbesserung der Umweltverträglichkeit bei. Darüber hinaus liefert WEG umfassende Lösungen für Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien, z.B. komplette Windkraftanlagen.

Redaktioneller Kontakt / Belegexemplare bitte an:

Mark Herten, Technical Publicity

Postfach 12 55, 21232 Buchholz
Tel: +49 (0)4181 968 0982 Mob: +49 (0)1520 748 3901
E-Mail: mherten@technical-group.com

Kontakt zum Unternehmen in Deutschland:

WEG GERMANY GmbH

Industriegebiet Türnich 3, Geigerstraße 7, D-50169 Kerpen-Türnich

Tel: +49 (0)2237/9291-0 Fax: +49 (0)2237/9291-200

Jürgen Ponweiser, E-Mail: ponweiser@wattdrive.com

Kontakt zum Unternehmen in Österreich:

Watt Drive Antriebstechnik GmbH

Wöllersdorfer Str. 68, A-2753 Markt Piesting

Tel: +43 (0)2633 404-0, Fax: +43 (0)2633 404-220

Jürgen Ponweiser, E-Mail: ponweiser@wattdrive.com

Web: www.weg.net, www.wattdrive.com